##### Załącznik nr 3 do SIWZ

(wzór)

po zmianach z dnia 11.10.2013 r.

…………………………………………….

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Sąd Okręgowy w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 1

15-950 Białystok

Specyfikacja techniczna proponowanego sprzętu

# Rejestrator centralny  CCTV IP z macierzą

Nazwa producenta ………………………………………………..……………………………….

Typ ……………………………………………………………………………………………….

Model (oznaczenie) ………………………………………………………………………………

| Lp. | Grupa | Wymagania minimalne | Charakterystyka proponowanego urządzenia/sprzętu* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płyta główna | Jednoporcesorowa z możliwością instalacji modułu TPM |  |
| 2. | Procesor | Jeden procesor przynajmniej 4-rdzeniowy taktowany zegarem minimum 3,3 GHz posiadający pamięć podręczną typu L3 o wielkości przynajmniej 8MB i współczynnik TDP nie większy niż 80W, osiągający w teście SPECint2006 Rate Baseline wynik 184pkt. (wynik osiągnięty przez oferowany procesor musi być zamieszczony na stronie: www.spec.org) |  |
| 3. | Pamięć operacyjna | Co najmniej 8GB ECC RAM, możliwość rozbudowy do 32GB |  |
| 4. | Karta zarządzająca | Zintegrowana z płytą główną lub zainstalowana w dedykowanym slocie karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiająca: włączenie, wyłączenie i restart serwera podgląd logów sprzętowych serwera i karty przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS) karta musi umożliwiać rozszerzenia funkcjonalności o przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD karta zdalnego zarządzania musi stanowić rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych |  |
| 5. | Karta graficzna | Karta graficzna zintegrowana z płytą |  |
| 6. | Karta sieciowa | Dwa porty 1Gb Ethernet (niezależne od karty zarządzającej), obsługa startu z iSCSI oraz PXE |  |
| 7. | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler SAS/SATA RAID 0,1,5,10,50 z 512MB Cache z podtrzymywaniem bateryjnym |  |
| 8. | Dyski twarde | Możliwość instalacji do 12 dysków twardych 3.5” o pojemności co najmniej 1TB, interfejs SATA Dostawa w jednym urządzeniu 10 dysków 3TB |  |
|  |  | W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. |  |
| 9. | Napęd optyczny | DVD+/- RW Slim Zewnętrzny, dołączny przez port USB |  |
| 10. | Obudowa/ Montaż | Obudowa Rack 2U. Redundantne zasilacze o mocy 920W i sprawności 94%. Wentylatory hot-swap. 12 zatok hot-swap na dyski twarde.3.5” Możliwość instalacji dodatkowo 2 dysków 2.5” hot –swap - |  |
| 11. | Porty | Min. 2 x USB na przednim panelu |  |
|  |  | 1x RS-232 na tylnym panelu |  |
|  |  | Mni. 2x USB na tylnym panelu |  |
|  |  | Min. 1 x VGA na tylnym panelu |  |
|  |  | Min. 3 x RJ45 na tylnym panelu |  |
| 12. | System | OEM Windows Server 2012 Standard x64 lub równoważny |  |
| 13. | Certyfikaty | Certyfikat PN-EN ISO 9001:2001(ISO 9001:2001) na procesy projektowania, produkcję, sprzedaż i serwis, Certyfikat PN-EN ISO14001:2005 (ISO 14001:2005) lub nowsze. Deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami EMC 2004/108/WE, R&TTE 1999/5/EWG oraz LVD 2006/95/WE (oznaczenia CE) |  |
| 14. | Wsparcie techniczne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego. |  |

*) W przypadku, gdy Wykonawca oferuje urządzenia/sprzęt w pełni odpowiadające wymaganiom opisanym w kolumnie „Wymagania minimalne”, wówczas w kolumnie „Charakterystyka proponowanego urządzenia/sprzętu” Wykonawca wpisze słowo „TAK”. Natomiast, w przypadku, gdy Wykonawca oferuje urządzenia/sprzęt o innych wartościach Wykonawca winien opisać oferowane wartości.

# Koder 16 kanałowy

Nazwa producenta …………………………………………………………………………………

Typ …………………………………………………………………………………………………

Model (oznaczenie) ………………………………………………………………………………..

| Lp. | Grupa | Wymagania minimalne | Charakterystyka proponowanego urządzenia/sprzętu* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Video/Audio (wejście) | Analogowe wejście wideo: 16, złącza BNC (1.0 Vp-p, 75 Ohm); PAL/NTSC |  |
|  |  | Kompresja wideo: H.264 |  |
|  |  | Wejście audio: 17, złącza BNC 2 Vp-p, 1 kOhm |  |
|  |  | Kompresja audio: OggVorbis |  |
| 2. | Video/Audio (wyjście) | Rozdzielczość strumienia głównego: 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF 25 fps (P) |  |
|  |  | Rozdzielczość strumienia dodatkowego: CIF lub QCIF 25 fps(P) |  |
|  |  | Wyjście HDMI: 1920 × 1080 / 50 Hz (1080P), |  |
|  |  | Wyjście VGA: 1920 × 1080 / 50 Hz (1080P), |  |
|  |  | Wyjście audio: 2 (+IP) Audio RCA, 600Ohm, wyjście liniowe, |  |
| 3. | Parametry obrazu | Wspierana kompresja: H.264, MPEG-4 |  |
|  |  | Szerokość pasma sygnału wideo: 32 kbps do 8 Mbps |  |
|  |  | Typ strumienia: Wideo/ Wideo & Audio |  |
|  |  | Szerokość pasma sygnału audio: 16 kbps |  |
|  |  | Dual streaming |  |
| 4. | Złącza | Interfejs sieciowy: 1Gbps, 10/100/1000 Base-TX (RJ45), praca w trybie auto |  |
|  |  | Port szeregowy: RS-232, 2xRS-485, |  |
|  |  | Porty USB: 2x USB 2.0 |  |
|  |  | Wejście alarmowe: 16 |  |
|  |  | Wyjście alarmowe: 4 |  |
| 5. | Pozostałe parametry | Synchronizacja: NTP |  |
|  |  | Współpraca z DynDNS |  |
|  |  | Powiadamienie e-mail |  |
|  |  | Moc: maks. 45W |  |
|  |  | Montaż w szafie RACK 19” |  |

*) W przypadku, gdy Wykonawca oferuje urządzenia/sprzęt w pełni odpowiadające wymaganiom opisanym w kolumnie „Wymagania minimalne”, wówczas w kolumnie „Charakterystyka proponowanego urządzenia/sprzętu” Wykonawca wpisze słowo „TAK”. Natomiast, w przypadku, gdy Wykonawca oferuje urządzenia/sprzęt o innych wartościach Wykonawca winien opisać oferowane wartości.

# Przełącznik Gigabit Ethernet

Nazwa producenta …………………………………………………………………………………

Typ …………………………………………………………………………………………………

Model (oznaczenie) ………………………………………………………………………………...

| Lp. | Grupa | Wymagania minimalne | Charakterystyka proponowanego urządzenia/sprzętu* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Porty | 24 porty RJ-45 10/100/1000 Base-TX, prędkość portów automatyczna |  |
|  |  | 4 sloty COMBO RJ45/SFP |  |
|  |  | Konfiguracja portu Auto MDI/MDI-X |  |
| 2. | Przełącznik | Architektura: Store and Forward |  |
|  |  | Matryca przełączająca: 41.7Gbps |  |
|  |  | Przepustowość przełącznika: 56 Gbps |  |
|  |  | Tablica adresów: 16K wpisów |  |
|  |  | Bufor danych: 448kB |  |
| 3. | Bezpieczeństwo i autentykacja | Filtracja adresów MAC per port |  |
|  |  | IEEE 802.1Q tag-based and port-based VLAN |  |
|  |  | 1k statycznych VLAN do 4K VLAN dynamicznych |  |
|  |  | Port-base VLAN &VLAN isolation |  |
|  |  | Blokada intruza |  |
|  |  | Ograniczona liczba adresów MAC na port |  |
|  |  | Logowanie RADIUS MAC |  |
|  |  | Filtracja IP |  |
|  |  | Filtracja TCP/UDP |  |
|  |  | 802.1X port-based authentication, compesated assigment over VLAN and bandwidth valid Access |  |
|  |  | TACACS+ |  |
| 4. | Zarządzanie dostępem | Login i hasło użytkownika dla dostępu do konsoli administratora Web/Telnet/local |  |
|  |  | Two-level security by specific SNMP read/write community |  |
|  |  | Multiple login session |  |
|  |  | Multiple access permission management |  |
|  |  | SSH v1/v2 |  |
|  |  | SSL |  |
| 5. | Zarządzanie ruchem | Rate limiting: Rule-based/port-based bandwidth control |  |
|  |  | Port based egress traffic shaping |  |
|  |  | Broadcast storm control |  |
|  |  | IEEE 802.1p witch priority queues per port for different traffic types |  |
|  |  | WRR/SPQ/WFQ scheduling algorithm |  |
|  |  | Supports DSCP |  |
|  |  | Supports IGMP/IGMP snooping v1, v2, v3 |  |
| 6. | Wsparcie IPv6 | IPv6 over Ethernet |  |
|  |  | IPv6 addressing |  |
|  |  | IPv6 Path MTU |  |
|  |  | ICMPv6 |  |
|  |  | DualStack |  |
|  |  | DHCPv6 client |  |
|  |  | DHCPv6 relay |  |
| 7. | Zarządzanie siecią | Up to 24 switches can be manager by one IP address |  |
|  |  | Web-based management |  |
|  |  | Telnet CLI |  |
|  |  | SNMP v1, v2 |  |
|  |  | RS-232c local console |  |
|  |  | IP management: static IPor DHCP client |  |
|  |  | RMON four RMON groups 1,2,39 |  |
|  |  | Port mirroring |  |
| 8. | ACL L2/L3/L4 Access List Control | Based on MAC address |  |
|  |  | Based on IP address |  |
|  |  | Based on VLAN |  |
|  |  | Based on protocol type |  |
|  |  | Based on TCP/UDP type |  |
|  |  | Based on DSCP |  |
| 9. | Zasilanie | Zasilanie: 100-240VAC |  |
| 10. | Agregacja | IEEE 802.3ad LACP link aggregation compliant |  |
|  |  | Support static manually port trunking |  |
|  |  | Up to 8 aggregation groups, 8 ports/perr group |  |
| 11. | Standardy | Certyfikat: CE |  |
|  |  | IEEE 802.3 10Base-T |  |
|  |  | IEEE 802.3u 100Base-TX |  |
|  |  | IEEE 802.3ab 1000Base-T |  |
|  |  | IEEE 802.3z 1000Base-X |  |
|  |  | IEEE 802.3x flow control |  |
|  |  | IEEE 802.1D spanning tree protocol; |  |
|  |  | IEEE 802.1 w rapid spanning tree protocol |  |
|  |  | IEEE 802.1s multiple spanning tree protocol |  |
|  |  | IEEE 802.1p class of service priority protocols |  |
|  |  | IEEE 802.1X port authentication |  |
|  |  | IEEE 802.3ad LACP aggregation |  |
|  |  | IEEE 802.3af PoE |  |
|  |  | IEEE 802.3at PoE Plus |  |
|  |  | IEEE 802.3az EEE (energy Efficient Ethernet) |  |

*) W przypadku, gdy Wykonawca oferuje urządzenia/sprzęt w pełni odpowiadające wymaganiom opisanym w kolumnie „Wymagania minimalne”, wówczas w kolumnie „Charakterystyka proponowanego urządzenia/sprzętu” Wykonawca wpisze słowo „TAK”. Natomiast, w przypadku, gdy Wykonawca oferuje urządzenia/sprzęt o innych wartościach Wykonawca winien opisać oferowane wartości.

# Stacje robocze stanowisk nadzoru CCTV

Nazwa producenta ………………………………………………………………………………….

Typ …………………………………………………………………………………………………

Model (oznaczenie) …………………………………………………………………………………

| Lp. | Grupa | Wymagania minimalne | Charakterystyka proponowanego urządzenia/sprzętu/oprogramowania* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Komputer stacjonarny. |  |
| 2. | Procesor | Procesor dedykowany dla stacji roboczych i serwerów, umożliwiający osiągnięcie przez komputer, w zaoferowanej konfiguracji sprzętowej, w teście Passmark CPU Mark minimum 9150 punktów, dostępnym na stronie www.cpubenchmark.net w dniu ogłoszenia postępowania. |  |
| 3. | Chipset | Dedykowany do komputerów stacjonarnych. Posiadający możliwość obsługi pamięci z funkcją ECC (kontrola parzystości) |  |
| 4. | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w BIOS systemu |  |
| 5. | Pamięć | Min.8 GB ECC |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy do 64 GB |  |
| 6. | Płyta główna | Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia z wbudowanym kontrolerem dysków obsługującym konfiguracje RAID min 0, 1, 5 |  |
|  |  | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego |  |
|  |  | Min 1szt PCIe x16 Gen3 |  |
|  |  | Min 1szt PCIe x8 Gen3 |  |
|  |  | Min 1szt PCIe x4 Gen2 |  |
|  |  | Min 1 PCIe x1 Gen2 |  |
|  |  | Min. 1 złącze PCI |  |
| 7. | Dysk twardy | Min 2 x 1TB SATA |  |
| 8. | Karta graficzna | Grafika niezintegrowana z procesorem lub płytą główną powinna osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 470 punktów w G3D Rating (wynik w dniu ogłoszenia postępowania), Wynik dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php |  |
|  |  | 4 x DVI |  |
| 9. | Multimedia | Karta obsługująca dźwięk w systemie 2.1 |  |
| 10. | Karta sieciowa | 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WOL PXE 2.1 |  |
|  |  | umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania |  |
| 11. | Napęd DVD-RW | Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt |  |
| 12. | Inne wymagania | Obudowa typu MidiTower z możliwością zasttosowania zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej |  |
|  |  | Zasilacz pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 88% |  |
|  |  | Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, przewodowa, podłączana do portu USB |  |
|  |  | Przewodowa dwu przyciskowa mysz laserowa z rolką (podłączana do portu USB) wraz z jednokolorową podkładka pod mysz optyczną |  |
|  |  | Min.8 zewnętrznych portów USB (sumarycznie) – porty osiągane bez stosowania konwerterów, przejściówek etc. |  |
|  |  | Min. 3 porty USB umiejscowione z przodu obudowy (w tym 1 x USB 3.0) |  |
|  |  | Min. 4 porty USB umiejscowione z tyłu obudowy (w tym 1 x USB 3.0) |  |
|  |  | Wyjście audio, (liniowe) |  |
|  |  | Wejście mikrofonowe |  |
|  |  | Wyjście słuchawkowe |  |
|  |  | Maksymalnie 30 dB z pozycji operatora, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779 |  |
| 13. | System operacyjny, oprogramowanie dodatkowe | System operacyjny w języku polskim spełniający wymagania podane w oddzielnej tabeli - System operacyjny klasy PC |  |
| 14. | Certyfikaty i standardy | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 lub certyfikat producenta systemu równoważnego do Windows 7 | . |
|  |  | Deklaracja zgodności CE |  |
|  |  | Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki |  |
|  |  | Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej |  |
| 15. | Serwisowanie | Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. |  |
|  |  | W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. |  |
|  |  | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |
|  |  | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera . |  |

*) W przypadku, gdy Wykonawca oferuje urządzenia/sprzęt/oprogramowanie w pełni odpowiadające wymaganiom opisanym w kolumnie „Wymagania minimalne”, wówczas w kolumnie „Charakterystyka proponowanego urządzenia/sprzętu/oprogramowania” Wykonawca wpisze słowo „TAK”. Natomiast, w przypadku, gdy Wykonawca oferuje urządzenia/sprzęt/oprogramowanie o innych wartościach Wykonawca winien opisać oferowane wartości.

# Monitory CCTV

Nazwa producenta …………………………………………………………………………………

Typ …………………………………………………………………………………………………

Model (oznaczenie) …………………………………………………………………………………

| Lp. | Grupa | Wymagania minimalne | Charakterystyka proponowanego urządzenia/sprzętu* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry monitora | Ekran LCD z aktywną matrycą o przekątnej mni 31,5” |  |
|  |  | Rodzaj panelu: IPS z podświetleniem LED |  |
|  |  | Rozmiar plamki nie większy niż 0,364 |  |
|  |  | Jasność: nie mniej niż 360 cd/m2 |  |
|  |  | Kontrast typowy nie mniej niż 1400:1 |  |
|  |  | Format obrazu 16:9 |  |
|  |  | Kąt widzenia (pion/poziom): nie mniej niż 178o / 178o |  |
|  |  | Czas reakcji nie więcej niż 8ms |  |
|  |  | Rozdzielczość 1920x1080 |  |
|  |  | Standard PAL |  |
| 2. | Głośniki | W obudowie monitora 2x min. 8W |  |
| 2. | Wejścia/wyjścia | VGA, DVI, HDMI, RJ45,RS232 |  |
| 3. | Obsługa/wyposażenie | OSD Menu w języku polskim |  |
|  |  | Pilot zdalnego sterowania |  |
|  |  | Przewód zasilający |  |
|  |  | Przewód VGA dio podłączenia z komputerem |  |
| 4. | Zasilanie | Zasilacz wewnętrzny, napięcie zasilające: od 100 do 240VAC |  |
| 5. | Certyfikaty | CE |  |
|  |  | RoHS |  |
| 6. | Inne | Możliwość ustawienia na płaszczyźnie (podstawa) |  |
|  |  | Możliwość montażu na ścianie (montaż zgodny ze standartem VESA) |  |
|  |  | Dostawa odpowiedniego uchwytu naściennego |  |

*) W przypadku, gdy Wykonawca oferuje urządzenia/sprzęt w pełni odpowiadające wymaganiom opisanym w kolumnie „Wymagania minimalne”, wówczas w kolumnie „Charakterystyka proponowanego urządzenia/sprzętu” Wykonawca wpisze słowo „TAK”. Natomiast, w przypadku, gdy Wykonawca oferuje urządzenia/sprzęt o innych wartościach Wykonawca winien opisać oferowane wartości.

# Kamery obrotowe

Nazwa producenta …………………………………………………………………………………

Typ …………………………………………………………………………………………………

Model (oznaczenie) …………………………………………………………………………………

| Lp. | Grupa | Wymagania minimalne | Charakterystyka proponowanego urządzenia/sprzętu* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przetwornik | 1/3” CMOS |  |
| 2. | Rozdzielczość natywna | 1920 x 1080 pikseli |  |
| 3. | Minimalne oświetlenie (czułość) | 0,05/0,005 lx (F1.6, 50IRE) |  |
| 4. | Stosunek sygnał/szum | Nie mniejszy niż 50db |  |
| 5. | Wbudowany obiektyw | Zakres ogniskowych: 4,7 – 94 mm, F1.6-F3.5, 20x zoom optyczny |  |
| 6. | Kąty widzenia | 58,3O – 3,2 O |  |
| 7. | Autofocus | Automatyczny / półautomatyczny / ręczny |  |
| 8. | Bilans bieli | Automatyczny / ręczny / ATW / wewnątrz / zewnątrz / oświetlenie sodowe |  |
| 9. | Funkcja AGC | Automatyczna / ręczna |  |
| 10. | Funkcja BLC | Automatyczna, możliwość wyłączenia |  |
| 11. | Elektroniczna migawka | 1/1 do 1/30 000s |  |
| 12. | Ustawienia obrazu | Regulacja parametrów: jasność, kontrast, nasycenie |  |
| 13. | Funkcja dzień/noc | Filtr przesuwany mechanicznie, wybór trybu, regulacja poziomu przełączania |  |
| 14. | Zakres obrotu | 360O bez punktu krańcowego |  |
| 15. | Prędkość obrotu | 0,1 O /s – 300 O /s przy sterowaniu ręcznym, 540 O w presecie |  |
| 16. | Zakres wychylenia | 0d -5 O do 90 O (autoflip) |  |
| 17. | Prędkość wychylenia | 0,1 O /s – 240 O /s przy sterowaniu ręcznym, 400 O /s w presecie |  |
| 18. | Liczba presetów | 256 |  |
| 19. | Sekwencja | 8 sekwencji, po 32 presety w każdej |  |
| 20. | Trasa | 4 trasy, do 10 minut rejestracji poleceń |  |
| 21. | Automatyczne parkowanie | Tak, wywoływanie prewetu, sekwencji, trasy panoramy, skanowania losowego |  |
| 22. | Wyświetlanie pozycji PTZ | Tak, możliwość wyłączenia |  |
| 23. | Funkcja zamrażania klatki | Tak, możliwość wyłączenia |  |
| 24. | Strefy prywatności | 24 dynamiczne |  |
| 25. | Harmonogram zadań | Możliwość uruchamiania funkcji presetów, sekwencji, tras wyjść alarmowych, automatycznych o określonych porach dnia |  |
| 26. | Kompresja obrazu | H.264 / MPEG4 / mJPEG Profile kodowania H.264: Baseline / Main / High Funkcja detekcji ruchu z graficzną reprezentacją obrazu detekcji |  |
| 27. | Wielkość strumienia | od 32 kb/s do 8 Mb/s |  |
| 28. | Ilość jednoczesnych strumieni | 2 |  |
| 29. | Rozdzielczość obrazu | 1920 x 1080 pikseli |  |
| 30. | Jakość obrazu | 6 poziomów, regulowana wielkość strumienia |  |
| 31. | Ilość klatek | Strumień główny: 25 klatek / s, przy rozdzielczości 1920 x 1080 Strumień pomocniczy: 25 klatek / s, przy rozdzielczości 704 x 576 |  |
| 32. | Metoda kompresji audio | G.711 -law / G.711 A-law / G.726, funkcja detekcji dźwięku |  |
| 33. | Obsługiwane protokoły | IPv4, IPv6, http, HTTPs, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPoE, ONVIF, PSIA, CGI |  |
| 34. | Maksymalna ilość użytkowników | 10 |  |
| 35. | Poziom dostępu użytkowników | Administrator / sterowanie kamerą / sam podgląd |  |
| 36. | Uwierzytelnianie | Autoryzacja poprzez login i hasło, weryfikacja adresów MAC |  |
| 37. | Wbudowany webserver | Tak |  |
| 38. | Obsługa z przeglądarek | Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, Safari |  |
| 39. | Wyjścia monitorowe | Serwisowe wyjście wideo BNC |  |
| 40. | Wejście karty miniSD | Tak, obsługa do 32GB, rejestracja ciągła, w harmonogramie, alarmowa, z detekcji |  |
| 41. | Wejście sieciowe | 10BASE-T / 100BASE-TX (RJ45) |  |
| 42. | Wejście / wyjście alarmowe | 7 / 2 |  |
| 43. | Interfejs RS-485 | Protokoły Pelco-D, Pelco-P |  |
| 44. | Wejście / wyjście audio | 1 / 1 |  |
| 45. | Temperatura pracy podczas rozruchu | od -10OC do 50 OC, wilgotność <90% |  |
| 46. | Temperatura pracy ciągłej | od -30OC do 65 OC, wilgotność <90% |  |
| 47. | Typ obudowy | Zewnętrzna hermetyczna |  |
| 48. | Klasa szczelności | IP66 |  |
| 49. | Zasilanie | 24VAC |  |
| 50. | Pobór mocy | Max. 20W (40W z grzałką) |  |

*) W przypadku, gdy Wykonawca oferuje urządzenia/sprzęt w pełni odpowiadające wymaganiom opisanym w kolumnie „Wymagania minimalne”, wówczas w kolumnie „Charakterystyka proponowanego urządzenia/sprzętu” Wykonawca wpisze słowo „TAK”. Natomiast, w przypadku, gdy Wykonawca oferuje urządzenia/sprzęt o innych wartościach Wykonawca winien opisać oferowane wartości.

…………………………………………

/Miejscowość i data/

……………………………………………………………………………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)